Основные технические характеристики:

| Высота подъема, м | Пролет крана, м | Скорость, м/с | Габаритные и основные размеры | положение крюка | Тип кранового рельса | Нагрузка на колесо крана при работе | Конструктивная масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подъема | передвижения | А | В | Н | Н1 | Н2 | Н3 | В1 | F | h | L1 | L2 | железнодорожного | кранового |  | тележки | крана |
|  |  |  | тележки | крана | мм, не более | мм, не более |  |  | кН, не более | не более |
| 16 | 10,5 | 0.25 | 0.63 | 2.0 | 4400 | 5160 | 2040 | 2830 | 1940 | 630 | 200 | 440 | 300 | 1120 | 1080 | Р43, Р50, Р65 | КР70, КР80 | 152,9 | 5,7 | 18,7 |
|  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,7 |  | 20,3 |
|  | 16,5 |  |  |  |  |  |  | 2930 |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  | 170,5 |  | 21,8 |
|  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,3 |  | 22,9 |
|  | 22,5 |  |  |  |  |  |  | 3030 |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  | 187 |  | 26,2 |
|  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,1 |  | 30,4 |
|  | 28,5 |  |  |  | 5000 | 6140 | 2310 | 2930 |  | 1000 | 225 | 545 |  |  |  |  |  | 210,1 |  | 34,6 |
|  | 31,5 |  |  |  |  |  |  | 3030 |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  | 229,9 |  | 42,1 |
|  | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,7 |  | 49,5 |

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА |
| --- |
| Пролет крана, Ln, м. |  |
| Высота подъема, H, м. |  |
| Режим работы |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  |
| Климатическое исполнение | У3 (в помещении) | У2 (под навесом) | У1 (на улице) | Другое (указать) |
| Исполнение крана |  |
| Токоподвод | Кабельный | Троллейный открытый | Троллейный закрытый |
| Управление краном |  |
| Подкрановый путь |  |
| Наименование транспортируемого груза |  |
| Количество заказываемых кранов |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |
| место печати | ____________________________подпись |