Основные технические характеристики:

| 1. Грузоподъемность главного подъема т | 50 |
| --- | --- |
| Вспомогательного подъема, т | 10 |
| 2. Пролет крана Lпр, м | 10,5 | 16,5 | 22,5 |
| 3. Высота подъема крюка, м | 12/14 |
| 4. Размеры, мм *) размеры определяются типом выбранного механизма подъема | А | 5000 |
|  | B | 6200 |
|  | h1* | 400 |
|  | h* | 700 |
|  | B1 | 280 |
|  | H | 3150 | 3000 |
|  | H11* | 2900 | 2850 |
|  | n | 600 | 480 |
|  | F | 400 | 450 |
|  | L0* | 1520 |
|  | L1* | 2310 |
|  | L2* | 2180 |
|  | L3* | 1550 |
| 5. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82 (ISO 4301/1-86) | 5К (А5) |
| 6. Скорость, м/мин | главного подъема | 2,4 |
|  | вспомогательного подъема | 6 |
|  | передвижения тележки | 40 |
|  | передвижения крана | 75 |
| 7. Управление краном | Из кабины, радиоуправление |
| 8. Токоподвод | Кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный |
| 9. Род тока и напряжение: | переменный - 380 В; 50 Гц |
| 10. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт | 25 + 12,5 – подъем; 44 ─ передвиж. крана; 24 ─ передвижение тележки |
| 11. Масса крана, не более, т | 42 | 52 | 63 |
| 12. Нагрузка на колесо крана, не более, кН | 400 | 450 | 500 |
| 13. Тип кранового рельса | Р65, КР70, КР80 |
| 14. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3, тропическое |
| 15. Температура окружающей среды, °С | -20...+40 (-40…+40) |
| 16. Исполнение крана | Общепромышленное, пожаробезопасное, взрывобезопасное |
| 17. Характеристики взрывозащиты |  |
| Класс взрывоопасной зоны | В1, В1а, В1г |
| Категория взрывоопасной смеси | IIA, IIB, IIC |
| Группа взрывоопасной смеси | Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 |

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА |
| --- |
| Пролет крана, Ln, м. |  |
| Высота подъема, H, м. |  |
| Режим работы |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  |
| Климатическое исполнение | У3 (в помещении) | У2 (под навесом) | У1 (на улице) | Другое (указать) |
| Исполнение крана |  |
| Токоподвод | Кабельный | Троллейный открытый | Троллейный закрытый |
| Управление краном |  |
| Подкрановый путь |  |
| Наименование транспортируемого груза |  |
| Количество заказываемых кранов |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |
| место печати | ____________________________подпись |