Основные технические характеристики:

| 1. Грузоподъемность, т | 5 |
| --- | --- |
| 2. Пролет крана Ln, м | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 22,5 | 28,5 | 34,5 |
| 3. Высота подъема крюка, м | 6; 9; 12; 18 |
| 4. Размеры, мм *) размеры определяются типом выбранного механизма подъема | А | 2900 | 4000 | 5000 |
|  | B | 3660 | 4800 | 5800 |
|  | h1 | 300 | 365 |
|  | B11 | 2250 | 2400 |
|  | H | 1900 | 2200 | 2300 |
|  | H11* | 1700 | 2000 | 2100 |
|  | h* | 240 | 340 |
|  | h11 | 1700 | 1900 | 2000 |
|  | Н1 | 2100 | 2300 | 2500 |
|  | B1 | 190 | 230 | 260 |
|  | F | 100 | 200 | 300 |
|  | L1* | 1020 | 1150 |
|  | L2* | 1130 | 1270 |
| 5. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82 (ISO 4301/1-86) | 2К; 3К; 5К |
| 6. Скорость, м/мин | главного подъема | 1,5/8, 1,4/12, 16 |
|  | передвижения грузовой тележки | 33 |
|  | передвижения крана | 42 | 52,8 |
| 7. Управление краном | из кабины, радиоуправление |
| 8. Токоподвод | Кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный |
| 9. Род тока и напряжение: | переменный - 380 В; 50 Гц |
| 10. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт | 8; 12 – подъем 2х2,2 ─ передвиж. крана 1,1 ─ передвижение тележки |
| 11. Масса крана, не более, т | 8,7 | 11,7 | 10,8 | 12,9 | 15,0 | 17,1 |
| 12. Нагрузка на колесо крана, не более, кН | 50 | 55 | 57 | 63 | 69 | 74 |
| 13. Тип кранового рельса | Р43, Р50, Р65, КР70, КР80 |
| 14. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3, тропическое |
| 15. Температура окружающей среды, °С | -20...+40 (-40…+40) |
| 16. Исполнение крана | Общепромышленное, пожаробезопасное, взрывобезопасное |
| 17. Характеристики взрывозащиты |  |
| Класс взрывоопасной зоны | В1, В1а, В1г |
| Категория взрывоопасной смеси | IIA, IIB, IIC |
| Группа взрывоопасной смеси | Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 |

*) При применении частотного регулирования указанные в таблице скорости регулируются от 1/10 максимальной скорости до соответствующей максимальной скорости

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА |
| --- |
| Пролет крана, Ln, м. |  |
| Высота подъема, H, м. |  |
| Режим работы |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  |
| Климатическое исполнение | У3 (в помещении) | У2 (под навесом) | У1 (на улице) | Другое (указать) |
| Исполнение крана |  |
| Токоподвод | Кабельный | Троллейный открытый | Троллейный закрытый |
| Управление краном |  |
| Подкрановый путь |  |
| Наименование транспортируемого груза |  |
| Количество заказываемых кранов |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |
| место печати | ____________________________подпись |