Грузоподъемность 1 t, скорость подъема 8 м/мин, скорость передвижения 20 м/мин.

Основные технические характеристики:

| Пролет крана Lk, m | База крана Bk, m | Габаритная длина крана L, m | Размеры, mm | Мощност привода, kW | Масса, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lo | B | D | H1 | H2 | Hb | K |  |  |
| 4.5 | 1650 | 4.73 | 100 | 40 | 160 | 370 | 50 | 145 | 2080 | 2x0.25 | 1100...1300 |
| 6.0 |  | 6.23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250...1450 |
| 7.5 |  | 7.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300...1500 |
| 9.0 |  | 9.23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450...1650 |
| 10.5 | 2150 | 10.73 |  |  |  | 390 |  |  | 2580 |  | 1850...2050 |
| 12.5 |  | 12.73 |  |  |  | 410 |  |  |  |  | 2250...2450 |
| 13.5 | 2600 | 13.73 |  |  |  | 450 |  |  | 3030 |  | 2850...3050 |
| 15.0 |  | 15.23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3050...3250 |
| 16.5 | 3200 | 16.73 |  |  |  | 500 |  |  | 3630 |  | 3950...4150 |
| 17.5 |  | 17.73 |  |  |  | 550 |  |  |  | 2x0.37 | 4250...4450 |
| 19.0 |  | 19.23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4550...4750 |
| 19.5 | 4000 | 19.73 |  |  |  | 600 |  |  | 4430 |  | 4950...5150 |
| 22.0 |  | 22.23 |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 5850...6050 |
| 22.5 |  | 22.73 |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 6350...6530 |
| 24.0 |  | 24.23 |  |  |  | 750 |  |  |  | 2x0.55 | 7450...7630 |
| 25.5 | 4500 | 25.73 |  |  |  | 850 |  |  | 4930 |  | 8970...9150 |
| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА |
| Пролет крана, Ln, м. |  |
| Высота подъема, H, м. |  |
| Режим работы |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  |
| Климатическое исполнение | У3 (в помещении) | У2 (под навесом) | У1 (на улице) | Другое (указать) |
| Исполнение крана |  |
| Токоподвод | Кабельный | Троллейный открытый | Троллейный закрытый |
| Управление краном |  |
| Подкрановый путь |  |
| Наименование транспортируемого груза |  |
| Количество заказываемых кранов |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |
| место печати | ____________________________подпись |