Грузоподъемность 16 t, скорость подъема 4 м/мин, скорость передвижения 20 м/мин.

Основные технические характеристики:

| Пролет крана Lk, m | База крана Bk, m | Габаритная длина крана L, m | Размеры, mm | Мощност привода, kW | Масса, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lo | B | C | D | H1 | H2 | K | Sk |  |  |
| 3.0 | 1.0 | 3.6 … 4.2 | 300 … 600 | 150 … 300 | 35 | Ø250 | 900 | 275 | 1600 | 680 | 4х0.55 | 2100…2250 |
| 4.5 |  | 5.1 … 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600...2750 |
| 6.0 |  | 6.6 … 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×0.55 ( Vпр = 15 м/мин ) | 3100...3250 |
| 7.5 | 1.7 | 8.1 … 8.7 |  |  |  |  | 1200 |  | 2350 |  |  | 3730...3950 |
| 9.0 |  | 9.6 … 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4370...4660 |
| 10.5 |  | 11.1 … 11.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000...5910 |
| 12.5 | 2.2 | 13.7 … 14.9 | 600 … 1200 |  |  |  | 1350 |  | 2900 |  |  | 5850...6300 |
| 13.5 |  | 14.7 … 15.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7170...7470 |
| 15.0 |  | 16.2 … 17.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8050...8250 |
| 16.5 | 3.0 | 17.7 … 18.9 |  |  |  |  | 1850 |  | 3700 |  |  | 8680...9020 |
| 17.5 |  | 18.7 ... 19.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6×0.55 ( Vпр = 15 м/мин ) | 9100...9530 |
| 19.0 |  | 20.2 ... 21.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9740...10290 |
| 19.5 |  | 20.7 ... 21.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9950...10550 |
|  | СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА |
| Пролет крана, Ln, м. |  |  |
| Высота подъема, H, м. |  |  |
| Режим работы |  |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  |  |
| Климатическое исполнение |  | У3 (в помещении) | У2 (под навесом) | У1 (на улице) | Другое (указать) |
| Исполнение крана |  |  |
| Токоподвод |  | Кабельный | Троллейный открытый | Троллейный закрытый |
| Управление краном |  |  |
| Подкрановый путь |  |  |
| Наименование транспортируемого груза |  |  |
| Количество заказываемых кранов |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |  |
| место печати |  | ____________________________подпись |