Грузоподъемность 1 t, скорость подъема 8 м/мин, скорость передвижения 20 м/мин.

Основные технические характеристики:

| Пролет крана Lk, m | База крана Bk, m | Габаритная длина крана L, m | Размеры, mm | Мощност привода, kW | Масса, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lo | B | C | D | H1 | H2 | K | Sk |  |  |
| 3.0 | 1.0 | 3.6 … 4.2 | 300 … 600 | 110 … 300 | 33 | Ø120 | 550 | 140 | 1400 | 387 | 2x0.12 | 850 … 1200 |
| 4.5 |  | 5.1 … 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980...1310 |
| 6.0 |  | 6.6 … 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1125...1430 |
| 7.5 | 1.7 | 8.1 … 8.7 |  |  |  |  | 630 |  | 2100 |  | 4x0.12 | 1380...1730 |
| 9.0 |  | 9.6 … 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500...1850 |
| 10.5 |  | 11.1 … 11.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600...1950 |
| 12.5 | 2.2 | 13.7 … 14.9 | 600 … 1200 |  |  |  | 710 |  | 2600 |  |  | 2200...2550 |
| 13.5 |  | 14.7 … 15.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400...2830 |
| 15.0 |  | 16.2 … 17.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700...3100 |
| 16.5 | 3.0 | 17.7 … 18.9 |  | 130 … 300 | 42 | Ø175 | 870 | 200 | 3500 | 503 | 2x0.25 | 3600...3950 |
| 17.5 |  | 18.7 ... 19.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3950...4300 |
| 19.0 |  | 20.2 ... 21.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4x0.25 | 4250...4600 |
| 19.5 |  | 20.7 ... 21.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4750...5100 |
| 22.0 | 3.5 | 23.2... 24.4 |  |  |  |  | 1150 |  | 4930 |  |  | 5450...5800 |
| 22.5 |  | 23.7 ... 24.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5950...6300 |
| 24.0 |  | 25.2... 26.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7100...7450 |
| 25.5 |  | 26.7 ... 27.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8350...8700 |
|  | СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА |
| Пролет крана, Ln, м. |  |  |
| Высота подъема, H, м. |  |  |
| Режим работы |  |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  |  |
| Климатическое исполнение |  | У3 (в помещении) | У2 (под навесом) | У1 (на улице) | Другое (указать) |
| Исполнение крана |  |  |
| Токоподвод |  | Кабельный | Троллейный открытый | Троллейный закрытый |
| Управление краном |  |  |
| Подкрановый путь |  |  |
| Наименование транспортируемого груза |  |  |
| Количество заказываемых кранов |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |  |
| место печати |  | ____________________________подпись |