Основные технические характеристики:

| 1. Грузоподъемность, т | 10 |
| --- | --- |
| 2. Пролет крана Ln, м | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 |
| 3. Высота подъема крюка H, м | 6…50 |
| 4. Длина консолей l, м | 0.3…0.6 | 0.3…0.9 | 0.6…1.5 |
| 5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 45М |
| 6. Размеры, мм | А min | 2200 |
|  | В min | 2700 |
|  | b min | 1350 |
|  | h1 | 710 | 910 |
|  | h, L1, L2 *) | зависит от выбранной электротали |
| 7. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82 (ISO 4301/1-86) | 3К (А3) |
| 8. Скорость, м/с | подъема | 0,067*) |
|  | передвижения тали | 0,33; 0,53*) |
|  | передвижения крана | 0,4; 0,5 |
| 9. Управление краном | с пола; радиоуправление |
| 10. Токоподвод | Кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный |
| 11. Род тока и напряжение: | переменный — 380 В; 50 Гц |
| 12. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max)*) | 2×0,75 + 8 + 0,37(2*0,37 при Нпод >9м) |
| 13. Масса крана, т (max) | 3,1 | 3.4 | 3,6 | 4,9 | 5,48 |
| 14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе крана, кН (max) | 15,65 | 15,7 | 15,88 | 16 | 16,5 | 16,75 |
| 15. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 |
| 16. Температура окружающей среды, °С | -20...+40 (-40...+40) |
| 17. Исполнение крана | общепромышленное, пожаробезопасное |

*Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали. В опросном листе указаны характеристики стандартной тали производства Б.Эхо, Р.Болгария

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА |
| --- |
| Пролет крана, Ln, м. |  |
| Высота подъема, H, м. |  |
| Режим работы |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  |
| Климатическое исполнение | У3 (в помещении) | У2 (под навесом) | У1 (на улице) | Другое (указать) |
| Исполнение крана |  |
| Токоподвод | Кабельный | Троллейный открытый | Троллейный закрытый |
| Управление краном |  |
| Подкрановый путь |  |
| Наименование транспортируемого груза |  |
| Количество заказываемых кранов |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |
| место печати | ____________________________подпись |