Основные технические характеристики:

| 1. Грузоподъемность, т | 12,5 |
| --- | --- |
| 2. Пролет крана Ln, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 |
| 3. Высота подъема крюка H, м*) | 6…36 |
| 4. Размеры, мм | А min | 2000 | 2600 | 4000 |
|  | B min | 2600 | 3200 | 4600 |
|  | B1 max | 210 |
|  | B2 min*) | 1300 | 1600 | 2300 |
|  | H1 max **) | 780 | 855 | 1035 | 1155 | 1465 |
| 5. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3) |
| 6. Скорость, м/с | подъема*) | 0,067*) |
|  | передвижения тали*) | 0,33; 0,53*) |
|  | передвижения крана | 0,36 |
| 7. Управление краном | с пола, радиоуправление |
| 8. Токоподвод | Кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный |
| 9. Род тока и напряжение: | переменный - 380 В; 50 Гц |
| 10. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт | 2х0,75 + 8 + 0,37(2*0,37 если Hпод>9м) |
| 11. Масса крана, т | 1,7 | 2,21 | 2,71 | 4,06 | 4,71 | 7,376 | 8,14 |
| 12. Нагрузка на колесо крана, кН | 61,595 | 63,84 | 71,535 | 75,47 | 78,965 | 92,895 | 96,07 |
| 13. Тип кранового рельса | железнодорожного | Р 24 ГОСТ 6368-82 |
|  | специального | Квадрат 50 ГОСТ 2591-88 Ст3 ГОСТ 535-88 |
| 14. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 |
| 15. Температура окружающей среды, °С | -20...+40 (-40…+40) |
| 16. Исполнение крана | общепромышленное, пожаробезопасное |

*) Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали. В опросном листе указаны характеристики стандартной тали производства Б.Эхо, Р.Болгария

**) Указан стандартный размер. Данный размер по требованию заказчика может быть уменьшен

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА |
| --- |
| Пролет крана, Ln, м. |  |
| Высота подъема, H, м. |  |
| Режим работы |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  |
| Климатическое исполнение | У3 (в помещении) | У2 (под навесом) | У1 (на улице) | Другое (указать) |
| Исполнение крана |  |
| Токоподвод | Кабельный | Троллейный открытый | Троллейный закрытый |
| Управление краном |  |
| Подкрановый путь |  |
| Наименование транспортируемого груза |  |
| Количество заказываемых кранов |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |
| место печати | ____________________________подпись |