Рисунок не определяет конструкцию крана

Основные технические характеристики:

| 1. Грузоподъемность, т | 1 |
| --- | --- |
| 2. Пролет крана Ln, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 |
| 3. Высота подъема крюка H, м*) | 6…36 |
| 4. Размеры, мм | А min | 1500 | 2000 | 2600 | 4000 |
|  | B min | 1949 | 2440 | 3020 | 4400 |
|  | B1 max | 176 | 190 |
|  | B2 min*) | 974,5 | 1220 | 1510 | 2200 |
|  | H1 max **) | 488 | 578 | 640 | 682 | 823 |
| 5. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3) |
| 6. Скорость, м/с | подъема*) | 0,13; 0,03/0,13*) |
|  | передвижения тали*) | 0,33; 0,53*) |
|  | передвижения крана | 0,35; 0,4; 0,5 |
| 7. Управление краном | с пола, радиоуправление |
| 8. Токоподвод | Кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный |
| 9. Род тока и напряжение: | переменный - 380 В; 50 Гц |
| 10. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт | 2х0,37 + 1,5 + 0,18 (2х0,18 при Нпод.>9м) |
| 11. Масса крана, т | 1,25 | 1,41 | 1,85 | 2,27 | 2,68 | 3,34 | 4,03 |
| 12. Нагрузка на колесо крана(не более), кН | 9,45 | 10,655 | 12,835 | 15,655 | 17,2 | 23,095 | 29,145 |
| 13. Тип кранового рельса | железнодорожного | Р 24 ГОСТ 6368-82 |
|  | специального | Квадрат 50 ГОСТ 2591-88 Ст3 ГОСТ 535-88 |
| 14. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 |
| 15. Температура окружающей среды, °С | -20...+40 (-40…+40) |
| 16. Исполнение крана | общепромышленное, пожаробезопасное |

*) Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали. В опросном листе указаны характеристики стандартной тали производства Б.Эхо, Р.Болгария

**) Указан стандартный размер. Данный размер по требованию заказчика может быть уменьшен

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА |
| --- |
| Пролет крана, Ln, м. |  |
| Высота подъема, H, м. |  |
| Режим работы |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  |
| Климатическое исполнение | У3 (в помещении) | У2 (под навесом) | У1 (на улице) | Другое (указать) |
| Исполнение крана |  |
| Токоподвод | Кабельный | Троллейный открытый | Троллейный закрытый |
| Управление краном |  |
| Подкрановый путь |  |
| Наименование транспортируемого груза |  |
| Количество заказываемых кранов |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |
| место печати | ____________________________подпись |