Кран козловой электрический г/п 5т управление из кабины

Техническая характеристика крана:

- Общепромышленное исполнение

- Грузоподъемность – 5т

- Высота подъема – 9м

- Пролет – до 25м

- Температурный режим: от +40 до -400С, от +40 до -200С

- Климатическое исполнение У1

- Скорость передвижения тали: 20м/мин.

- Скорости подъема тали: 4-6м/мин.

- Скорость передвижения крана: 40м/мин.

- Установленная мощность – не более 18кВт

- Масса – не более 21т

- Напряжение – 380В

- Нагрузка на каток – 80кН

- Тип подкранового рельса – Р43

- Режим работы по ИСО4301/1 – А3, А4, А5

- Токоподвод – кабельный или троллейный

- Шкафы управления (комплектующие Schneider Electric)

,

Дополнительная комплектация, изменение характеристик: по согласованию с заказчиком

## Технические характеристики

| Характеристика | Значение (впишите или обведите нужное) |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, т: основной подъём /вспомогательный подъём, т | / |
| Количество грузовых тележек (нужное обвести) | 1 или 2 |
| Пролет крана L, м: |  |
| Высота подъема Н, м: основной подъём/ вспомогательный подъём, м | / |
| Режим работы (ИСО 4301/1-86): |  |
| Размеры, мм: вылет правой консоли L1/ вылет левой консоли L2:: | / |
| Скорости рабочих движения, передвижения крана:м/мин: |  |
| подъема основного (вспомогательного): |  |
| передвижения грузовой тележки: |  |
| Система управления: релейная /с частотным регулированием:: | РК( ЧР( |
| Тип груза |  |
| Потребность в траверсе (необходимо указать или прислать эскиз траверсы) |  |

| Пульт управления: : | радио ( подвесной( |
| --- | --- |
| кабина: (нужное обвести) | Стационарн. или подвижная |
| Питание крана (указать необходимый способ): |  |
| кабельный реверсивный барабан | ( |
| открытые троллеи или закрытые троллеи или гибкий кабель: | ( |
| входит в комплект поставки (нужное обвести) | ДА или НЕТ |
| Климатическое исполнение, категория размещения (нужное обвести) | У1(на улице); У2(под навесом); У3(в помещ) |
| Диапазон рабочих температур, град. С: (нужное обвести) | -20о / +40о или -40о / +40о |
| Подкрановый путь: длина подкранового пути, м: |  |
| нагрузка на колесо, не более, кН: |  |
| Масса крана, не более, т: |  |
| Исполнение крана общепромышленное/взрывобезопасное/пожаробезопасное | ОПИ( ВБИ( ПБИ( |
| Класс пожарной зоны (нужное обвести) | П I; П II; П IIа; П III |
| Характеристики взрывобезопасности |  |
| класс взрывоопасной зоны (нужное обвести) | B-Iа; B-Iб; B-Iг |
| категория взрывоопасной смеси (нужное обвести) | II B ; II C |
| группа взрывоопасной смеси (нужное обвести) | ( |
| Количество заказываемых кранов: шт |  |

Информация о заказчике: (обязательно для заполнения!)

Полное наименование организации:	__________________________________________

Город					__________________________________________

Контактное лицо, ФИО:		__________________________________________

Должность			l	__________________________________________

тел. /факс, E-mail			__________________________________________